Профиль компании

ZHEJIANG CHOVYTING MACHINERY CO., LTD.

Компания Zhejiang Chovyting Machinery Co., Ltd. специализируется на производстве

пакетоделательных машин, экструзионных агрегатов и печатных машин.

ZHEJIANG CHOVYTING MACHINERY CO., LTD.

Адрес:		Jiuli Industrial Zone, Shangwang Town, Ruian City, Zhejiang Province, China (Китай)

Тел.:		86-577-6518-81-30	Факс:	86-577-6518-90-11

Сайт:		www.chovyting.com		www.chovyplas.com

Эл. почта:	xiaoli@zjchuangwei.com

Skype:		chovyting02

Пакетоделательные

Ламинирующие

Печатные

Экструдеры

ZHEJIANG CHOVYTING MACHINERY CO., LTD.

Адрес: Jiuli Industrial Zone, Shangwang Town, Ruian City, Zhejiang Province, China (Китай)

Телефон: 	86-577-6518-81-31, 6518-81-30, 6518-90-20, 6512-13-09

Факс: 	86-577-6518-90-11

Сайт:	www.chovyting.com	www.cnchuangwei.en.alibaba.com

Эл. почта:	cwding@zjchuangwei.com	linly@zjchuangwei.com

xiaoli@zjchuangwei.com	chuangwei@zjchuangwei.com

Прочие машины

О компании

Компания CHOVYTING MACHINERY CO., LTD. специализируется на производстве пакетоделательных машин и оборудования для изготовления пластиковых изделий. Компания отлично зарекомендовала себя в Китае и за рубежом, CHOVYTING является хорошо известным брендом в Азии и Америке. Мы никогда не останавливаемся в своем развитии и стремимся производить больше серийного автоматизированного оборудования, отвечая самым насущным потребностям современной мировой промышленности.

В проектно-конструкторский департамент компании CHOVYTING MACHINERY CO., LTD. входит только высококвалифицированный персонал, занимающийся развитием и внедрением инновационных технологий, усовершенствованием конструкций и эксплуатационных характеристик производимых машин, обеспечивая высокое качество обслуживания для наших заказчиков.

Продукция компании CHOVYTING MACHINERY CO., LTD. отвечает всем государственным стандартам, имеет сертификат соответствия требованиям директив Европейского Союза. Компания обладает 10 патентами на изобретение.

Компания CHOVYTING MACHINERY CO., LTD. с оптимизмом смотрит в будущее и всегда открыта новым технологиям.

Содержание

Пакетоделательные	    Ламинирующие		Печатные	   Экструзионные		Прочие

машины		    машины			машины	   агрегаты			машины

02—30			    31				32—35		   36—37			38

Полностью автоматическая высокоскоростная пакетоделательная машина CW-800NJT

для изготовления пакетов с ручками, укрепленными внутренним клеевым рейтером

Сервопривод

Краткие сведения

Полностью автоматическая высокоскоростная пакетоделательная машина CW-800NJT для изготовления пакетов с ручками, укрепленными внутренним клеевым рейтером — результат упорнейшего труда и кропотливой работы всей команды проектно-конструкторского департамента компании Chovyting по разработке высокоскоростного оборудования в области производства пластиковых пакетов. Основной особенностью конструкции этой машины является быстродействующая система вставки дополнительного фрагмента пленки для повышения прочности готового изделия, что позволяет значительно ускорить процесс производства пакетов. Кроме того, машина CW-800NJT предназначена для работы в условиях большой нагрузки с низким уровнем шума. Система управления этой машиной обеспечивает плавное регулирование подачи материала и стабильное производство качественных пакетов. Эта машина является самым успешным проектом компании Chovyting. Новейшие технологии и качественный сервис делают эту машину эффективнейшим инструментом для производства пластиковых изделий в 21-м веке.

Особенности

- Высокоскоростной автоматический процесс склейки, продольной и поперечной резки за один технологический цикл.

- Специальный высокоскоростной безынерционный сервопривод подачи.

- Особый нож с предварительным нагревом, усиленная спайка.

- Легко очищаемый спаечный нож с реверсивным держателем для работы в условиях большой нагрузки.

- Высококачественный нож для боковой спайки итальянского производства и оборудование горячей вырубки.

- Новая конструкция системы охлаждения и подъема ножа для боковой спайки.

- Новая конструкция устройства для укладки пакетов и транспортерной системы замедления.

| www.chovyting.com | 02 |
| --- | --- |

Дополнительное оборудование

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-800NJT | CW-800NJT+W |
| Длина пакета | 750 мм | 750 мм |
| Ширина пакета | 600 мм | 600 мм |
| Производительность | 80—130 шт./мин. | 100—180 шт./мин. |
| Линейная скорость | 60 м/мин | 80 м/мин |
| Донная складка | 30—80 мм | 30—80 мм |
| Ширина пленочной накладки | 145 мм | 145 мм |
| Общая мощность | 16 кВт | 28,6 кВт |
| Масса машины | 3 500 кг | 4 350 кг |
| Габариты машины (Д × Ш × В) | 11 000 × 1 900 × 2 600 мм | 14 000 × 1 900 × 2 850 мм |
| Воздушный компрессор (не входит в комплект поставки) | 6 л.с. (4,5 кВт) | 7,5 л.с. (5,6 кВт) |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Дополнительное оборудование

- Блок односгибной треугольной фальцовки и автозагрузки (присоединенный к машине или отсоединенный от машины).

- + W Устройство для укладки пакетов для викет-машины.

| 03 | www.chovyting.com |
| --- | --- |

Полностью автоматическая пакетоделательная машина CW-800ZD

для изготовления хозяйственных пакетов (с ручками четырех видов)

Сервопривод

Краткие сведения

Полностью автоматическая пакетоделательная машина CW-800ZD для изготовления хозяйственных пакетов с ручками четырех видов — мягкая петлевая, с рейтером, с затяжкой, прорубная. Машина оборудована электронным и пневматическим оборудование, а также системой освещения.

Особенности

- Полностью автоматическая система формирования мягкой петлевой ручки и подачи накладной пленки.

- Нож с предварительным нагревом для усиленной спайки пакета с обеих сторон и предотвращения его деформации.

- Высококачественный нож для боковой спайки итальянского производства, специально предназначенный для высокотемпературной спайки.

- Новая конструкция системы подъема и поворота спаечного ножа.

- Горячая вырубка, простая очистка, автоматическое удаление отходов.

Дополнительное оборудование

- Блок односгибной треугольной фальцовки, устройство гидравлической загрузки (присоединенное к машине или отсоединенное от машины).

- Донный спаечный нож + двойной спаечный нож.

- Спаечное устройство для сплошной спайки верхнего подворота.

| www.chovyting.com | 04 |
| --- | --- |

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-800ZD |
| Длина пакета (высота пакета) | 250—750 мм |
| Ширина пакета | 250—600 мм |
| Верхний подворот | 50—75 мм |
| Донная складка | 20—70 мм |
| Производительность |  |
| Пакеты с мягкой петлевой ручкой | 60 шт./мин. |
| Пакеты с рейтером | 60 шт./мин. |
| Пакеты с затяжкой | 65 шт./мин. |
| Пакеты с прорубной ручкой | 80 шт./мин. |
| Общая мощность | 13 кВт |
| Масса машины | 3 500 кг |
| Габариты машины (Д × Ш × В) | 8 200 × 3 100 × 1 870 мм |
| Воздушный компрессор (не входит в комплект поставки) | 6 л.с. (4,5 кВт) |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

|  | Стандартно |
| --- | --- |
|  | Дополнительно: двойной спаечный нож |
|  | Дополнительно: донный спаечный нож |

| 05 | www.chovyting.com |
| --- | --- |

Сверхвысокоскоростная пакетоделательная				Высокомощная высокоскоростная пакетоделательная

машина CW-800CSD для изготовления пакетов			машина CW-800SDP для изготовления

с мягкими петлевыми ручками					пакетов с мягкими петлевыми ручками

Сервопривод

Краткие сведения

Машина имеет новую конструкцию, оборудована сервоприводом и отвечает самым жестким требованиям по быстродействию. Компания CHOVYTING производит оборудование для изготовления пакетов с мягкими петлевыми ручками уже более 10 лет.

Особенности

- 3 сервопривода для управления устройством формирования мягких петлевых ручек.

- Новая конструкция устройства для укладки пакетов и транспортерной системы замедления.

- Новая конструкция системы охлаждения и подъема ножа для боковой спайки (итальянская система).

- Спаечный нож для сплошной спайки верхнего подворота.

- Высокоточный фотоэлемент производства компании SICK для высокоскоростного отслеживания положения полотна.

Дополнительное оборудование

- Блок односгибной фальцовки (устройство гидравлической автозагрузки).

- Двойной спаечный нож.

- Донный спаечный нож.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-800CSD |
| Длина пакета (высота пакета) | 250—700 мм |
| Ширина пакета | 250—600 мм |
| Производительность | 100 шт./мин. |
| Верхний подворот | 50—75 мм |
| Донная складка | 20—60 мм |
| Общая мощность | 10 кВт |
| Масса машины | 3 000 кг |
| Габариты машины (Д × Ш × В) | 7 000 × 2 200 × 1 950 мм |
| Воздушный компрессор (не входит в комплект поставки) | 7,5 л.с. (5,6 кВт) |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| www.chovyting.com | 06 |
| --- | --- |

Краткие сведения

Машина имеет новую конструкцию и предназначена для изготовления пакетов с мягкими петлевыми ручками и пакетов с рейтером.

Особенности

- Изготовление пакетов с мягкими петлевыми ручками и пакетов с рейтером на одной стороне, без смены типа пакета.

- 3 сервопривода для управления устройством формирования мягких петлевых ручек.

- Поворотное устройство формирования пакетов с рейтером с сервоприводным управлением.

- Спаечный нож для сплошной спайки верхнего подворота, неограниченная длина спайки.

- Новая конструкция устройства для укладки пакетов и транспортерной системы замедления.

Дополнительное оборудование

- Двойной спаечный нож.

- Донный спаечный нож.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-800SDP |
| Длина пакета (высота пакета) | 250—700 мм |
| Ширина пакета | 250—600 мм |
| Производительность |  |
| Пакеты с мягкой петлевой ручкой | 100 шт./мин. |
| Пакеты с рейтером | 100 шт./мин. |
| Пакеты с прорубной ручкой | 120 шт./мин. |
| Верхний подворот | 50—75 мм |
| Донная складка | 20—60 мм |
| Общая мощность | 18 кВт |
| Габариты машины (Д × Ш × В) | 10 200 × 2 200 × 1 950 мм |
| Масса машины | 3 600 кг |
| Воздушный компрессор (не входит в комплект поставки) | 6 л.с. (4,5 кВт) |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| 07 | www.chovyting.com |
| --- | --- |

Полностью автоматическая пакетоделательная машина		Автоматическая пакетоделательная машина

CW-500ZD для изготовления пакетов с донным швом			CW-800SBD для изготовления пакетов

и мягкими петлевыми ручками					с боковым, донным и двойным

спаечным швом

Сервопривод

Краткие сведения

Эта полностью автоматическая машина для изготовления пакетов с мягкими петлевыми ручками заменяет полуавтоматическую модель и превосходит ее по производительности.

Особенности

- Устройство для V-образной спайки с обеих сторон, улучшенный внешний вид и увеличенная прочность.

- Электромеханическое поворотное устройство для формирования мягкой петлевой ручки.

- Транспортерный стол для автоматической сборки готовых пакетов.

- Автоматическое устройство контроля положения кромки полотна при размотке материала.

Дополнительное оборудование

- Блок управления рулоном для формирования двойного бокового шва.

- Вырубной блок для формирования ручек.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-500ZD |
| Длина пакета | 200—500 мм |
| Ширина пакета | 250—600 мм |
| Производительность | 50 шт./мин. |
| Размер пленки для ручки | 0,2 × 30 × 360 мм |
| Общая мощность | 8,5 кВт |
| Масса машины | 2 000 кг |
| Габариты машины (Д × Ш × В) | 6 500 × 2 000 × 1 900 мм |
| Воздушный компрессор (не входит в комплект поставки) | 7 л.с. (5,2 кВт) |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| www.chovyting.com | 08 |
| --- | --- |

Краткие сведения

Многофункциональная пакетоделательная машина, полностью автоматическая и простая в эксплуатации.

Особенности

- Высокомощная машина, высокоскоростное производство, отсутствие вибрации.

- Особый спаечный нож, быстрая замена и очистка.

- Автоматическое управление двигателем подачи.

Дополнительное оборудование

- Каркас для односгибной фальцовки.

- Устройство для фальцовки горловины и сплошной спайки.

- Автоматический подъемник джамбо-рулонов.

- Автоматическое устройство для укладки готовых изделий.

- Вырубное устройство для формирования пакетов для кур.

- Устройство спайки горячим воздухом (для пакетов DHL).

- Устройство для пунктирной перфорации.

- Устройство для производства евроупаковки ОПП.

- Устройство нанесения двухсторонней клейкой ленты.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-800SBD | CW-1000SBD |
| Вид шва | боковой | двойной | донный | боковой | двойной | донный |
| Высота пакета | 750 мм | 750 мм | 600 мм | 950 мм | 950 мм | 900 мм |
| Ширина пакета | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм |
| Производительность |
| Пакеты с боковым швом | 150 шт./мин. | 130 шт./мин. |
| Пакеты с донным швом | 140 шт./мин. | 140 шт./мин. |
| Пакеты с двойнвм швом | 120 шт./мин. | 110 шт./мин. |
| Пакеты ОПП | 150 шт./мин. | 150 шт./мин. |
| Мощность | 8 кВт | 8,5 кВт |
| Масса | 1 300 кг | 1 470 кг |
| Габариты | 5 000 × 1 550 × 1 870 мм | 5 000 × 1 750 × 1 870 мм |
| Воздушный компрессор | 5 л.с. (3,7 кВт) | 5 л.с. (3,7 кВт) |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| 09 | www.chovyting.com |
| --- | --- |

Высокоскоростная высокомощная многофункциональная		Высокоскоростная высокомощная многофункциональная

пакетоделательная машина CW-800SBD+AC				пакетоделательная машина CW-800SBD+DHL

с автоматическим зажимным устройством				с устройством для изготовления курьерских пакетов DHL

для укладки пакетов

Краткие сведения

Эта пакетоделательная машина новой конструкции предназначена для изготовления пакетов с боковым спаечным швом, с двойным спаечным швом и плоских пакетов с донным спаечным швом.

Особенности

- Высокомощная пакетоделательная машина особой конструкции, быстрая смена видов изготавливаемых пакетов.

- Новая конструкция устройства для укладки пакетов и транспортерной системы замедления.

- Новая конструкция автоматического зажимного устройства для укладки пакетов с механическим манипулятором.

- Трансмиссионная система параболического нагревательного спаечного ножа.

Дополнительное оборудование

- Нож для формирования пакетов ОПП.

- Нагревательное спаечное устройство.

- Устройство для формирования отверстий для подгузников.

- Устройство для горячей продольной резки.

- Устройство для предварительного нагрева.

- Перфораторное устройство.

- Устройство для нанесения клейкой ленты.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-800SBD |
| Вид шва | боковой | двойной | донный |
| Высота пакета | 750 мм | 750 мм | 1 000 мм |
| Ширина пакета | 600 мм | 600 мм | 700 мм |
| Производительность |
| Пакеты с боковым швом | 210 шт./мин. |
| Пакеты с донным швом | 180 шт./мин. |
| Пакеты с двойнвм швом | 210 шт./мин. |
| Пакеты ОПП | 210 шт./мин. |
| Мощность | 13 кВт |
| Масса | 2 300 кг |
| Габариты | 6 500 × 1 820 × 2 050 мм |
| Воздушный компрессор | 6 л.с. (4,5 кВт) |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| www.chovyting.com | 10 |
| --- | --- |

Краткие сведения

Эта полностью автоматическая, высокопроизводительная и простая в эксплуатации пакетоделательная машина предназначена для изготовления курьерских пакетов DHL.

Особенности

- Нож для донной и двойной спайки.

- Устройство для формирования пакетов ОПП.

- Нагревательное спаечное устройство (для производства курьерских пакетов DHL).

- Нож для линии перфорации.

- Устройство для нанесения клейкой ленты.

Дополнительное оборудование

- Усовершенствованное устройство с длинным спаечным ножом для изготовления курьерских пакетов DHL.

- Устройство боковой спайки с замкнутым контуром водяного охлаждения.

- Спаечный нож для сплошной спайки верхнего подворота.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-800SBD+DHL |
| Длина пакета (высота пакета) | 250—750 мм |
| Ширина пакета | 250—600 мм |
| Производительность |  |
| Пакеты DHL | 70 шт./мин. |
| Пакеты с прорубной ручкой | 90 шт./мин. |
| Пакеты ОПП | 110 шт./мин. |
| Верхний подворот | 50—75 мм |
| Донная складка | 20—60 мм |
| Общая мощность | 10 кВт |
| Масса машины | 2 300 кг |
| Габариты машины (Д × Ш × В) | 6 500 × 1 600 × 1 870 мм |
| Воздушный компрессор (не входит в комплект поставки) | 5 л.с. (3,7 кВт) |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| 11 | www.chovyting.com |
| --- | --- |

Полностью автоматическая высокомощная				Автоматическая пакетоделательная машина

пакетоделательная машина CW-800RS+CK				CW-800SBD+ZP с устройством

с устройством для изготовления пакетов для кур			для изготовления ПЭ-пакетов с ZIP-замком

Сервопривод

Краткие сведения

Эта высокотехнологичная и экономичная пакетоделательная машина предназначена для изготовления пакетов для кур и обеспечивает высококачественную спайку пакетов.

Особенности

- Устройство для спайки закругленного дна.

- Устройство для сплошной спайки верхнего подворота.

- Стол для автоматической укладки пакетов.

- Устройство для производства евроупаковки ОПП.

Дополнительное оборудование

- Нагревательное спаечное устройство (для производства курьерских пакетов DHL)

- Донный и двойной спаечный нож.

- Нож для линии перфорации.

- Устройство для нанесения клейкой ленты.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-800RS+CK |
| Длина пакета (высота пакета) | 250—750 мм |
| Ширина пакета | 250—600 мм |
| Производительность |  |
| Пакеты с боковым швом | 210 шт./мин. |
| Пакеты с прорубной ручкой | 90 шт./мин. |
| Пакеты для кур | 100 шт./мин. |
| Пакеты ОПП | 110 шт./мин. |
| Верхний подворот | 50—75 мм |
| Донная складка | 20—60 мм |
| Общая мощность | 9,5 кВт |
| Масса машины | 2 000 кг |
| Габариты машины (Д × Ш × В) | 6 500 × 2 000 × 2 100 мм |
| Воздушный компрессор (не входит в комплект поставки) | 5 л.с. (3,7 кВт) |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| www.chovyting.com | 12 |
| --- | --- |

Краткие сведения

Эта полностью автоматическая пакетоделательная машина упрощенной конструкции предназначена для изготовления полиэтиленовых пакетов с ZIP-замком.

Особенности

- Размотчик с пневмоцилиндровой загрузкой.

- Низкофрикционное устройство формирования верхнего подворота и донной складки.

- Простое в эксплуатации нагревательное спаечное устройство для изготовления пакетов с ZIP-замком.

- Высокомощный нож для боковой спайки, легкоочищаемая конструкция.

- Система автоматического многоязычного предупреждения, автоматически останов.

- Новая конструкция ЖК-дисплея с 5-языковой поддержкой.

Дополнительное оборудование

- Дыропробивное устройство для ручек.

- Двойной и донный спаечный нож.

- Устройство для спайки закругленного дна.

- Устройство для формирования отверстий для подгузников европейского дизайна.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-800SBD+ZP | CW-1000SBD+ZP |
| Длина пакета | 150—750 мм | 150—900 мм |
| Ширина пакета | 80—600 мм | 80—600 мм |
| Линейная скорость | 50 м/мин | 50 м/мин |
| Производительность | 120 шт./мин. | 110 шт./мин. |
| Общая мощность | 12,8 кВт | 14,3 кВт |
| Масса машины | 3 070 кг | 3 230 кг |
| Габариты машины (Д × Ш × В) | 8 000 × 2 920 × 1 970 мм | 8 000 × 2 990 × 1 970 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| 13 | www.chovyting.com |
| --- | --- |

Полностью автоматическая пакетоделательная			Полностью автоматическая пакетоделательная машина

машина CW-800BFS с сервоприводом				CW-1400FB с системой «летающего ножа»

для изготовления викет-пакетов					для изготовления пакетов с донной спайкой

Сервопривод									Сервопривод

Краткие сведения

Эта усовершенствованная высокопроизводительная автоматическая пакетоделательная машина оборудована сервоприводом и предназначена для изготовления викет-пакетов со скоростью 250 пакетов в минуту.

Особенности

- Система сервоприводного управления.

- Фотодатчик производства немецкой компании SICK.

- Блок поворотного манипулятора для сбора пакетов.

- Двойной качающий манипулятор для высокоскоростной и устойчивой подачи пленки.

- Дыропробивное устройство и стол для сбора пакетов с гусеничным устройством для размещения соединительных кабелей.

Дополнительное оборудование

- Дыропробивное устройство для ручек.

- Дыропробивное устройство для закругленного дна пакетов для кур.

- Устройство для предварительного нагрева дна пакета.

- Нож для линии перфорации.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-800BFS |
| Длина пакета | 300—700 мм |
| Ширина пакета | 100—300 мм |
| Донная складка | 30—70 мм |
| Производительность | 250 шт./мин. |
| Общая мощность | около 22 кВт |
| Масса машины | 2 200 кг |
| Габариты машины (Д × Ш × В) | 8 000 × 2 800 × 1 950 мм |
| Воздушный компрессор (не входит в комплект поставки) | 5 л.с. (3,7 кВт) |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| www.chovyting.com | 14 |
| --- | --- |

Краткие сведения

Эта пакетоделательная машина имеет сниженное усилие натяжения материала для изготовления упаковочных пакетов увеличенной толщины.

Особенности

- Новая конструкция режущей системы с «летающим» ножом, простая замена лезвия.

- Нагревательная спаечная система с двойным теплообменником, высокая надежность спайки.

- Нож для линии перфорации и устройство намотки (с ручной заменой рулона).

- Возможность многопоточного производства пакетов без принта.

Дополнительное оборудование

- Дыропробивное устройство для ручек.

- Устройство для V-образной спайки.

- Нож для линии перфорации и устройство намотки (с ручной заменой рулона).

- Двойной сервопривод подачи для двухпоточного производства пакетов с принтом.

- Устройство подачи пакетов с системой формирования неперекрывающихся спаечных линий.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-800FB | CW-1000FB | CW-1000FB | CW-1000FB | CW-1000FB |
| Длина пакета | 200— 3 000 мм | 200— 3 000 мм | 200— 3 000 мм | 200— 3 000 мм | 200— 3 000 мм |
| Ширина пакета | 800 мм | 900 мм | 1 100 мм | 1 300 мм | 1 600 мм |
| Производ-ность | 80 шт./мин. | 80 шт./мин. | 80 шт./мин. | 80 шт./мин. | 70 шт./мин. |
| Лин. скорость | 80 м/мин. | 80 м/мин. | 80 м/мин. | 80 м/мин. | 70 м/мин. |
| Толщина пленки | 0,03 мм × 2-0,25 мм× 2 | 0,04 мм × 2-0,25 мм × 2 | 0,04 мм × 2-0,25 мм × 2 | 0,04 мм × 2-0,25 мм × 2 | 0,04 мм× 2-0,25 мм× 2 |
| Общ. мощность | 6,8 кВт | 7,5 кВт | 8 кВт | 9 кВт | 10 кВт |
| Масса машины | 1 680 кг | 1 800 кг | 2 000 кг | 2 100 кг | 2 200 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 6 000 × 1 600 × 1 300 мм | 6 000 × 1 800 × 1 300 мм | 6 000 × 2 000 × 1 300 мм | 6 000 × 2 200 × 1 300 мм | 6 000 × 2 400 × 1 300 мм |
| Воздушный компрессор | 6 л.с. (4,5 кВт) | 6 л.с. (4,5 кВт) | 6 л.с. (4,5 кВт) | 6 л.с. (4,5 кВт) | 6 л.с. (4,5 кВт) |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| 15 | www.chovyting.com |
| --- | --- |

Полностью автоматическая сверхвысокоскоростная			Полностью автоматическая

пакетоделательная машина машина CW-300V2			сверхвысокоскоростная

для изготовления пакетов типа «майка»				пакетоделательная машина

CW-300V2+GS для изготовления пакетов типа «майка»

с боковой складкой

Краткие сведения

Эта двухпоточная сверхвысокоскоростная пакетоделательная машина новой конструкции предназначена для изготовления пакетов типа «майка», оборудована сервоприводной системой и отличается простотой в эксплуатации.

Особенности

- Устройство контроля натяжения размотчика с системой автоматического управления инвертором переменного тока.

- Поворотный спаечный нож, простота очистки.

- Устройство предотвращения склеивания пакетов между собой.

- Полностью автоматический контроль состояния оборудования и выравнивание пачек готовых пакетов.

- Система автоматического многоязычного предупреждения, автоматически останов.

- Устройство складывания готовых пакетов.

Дополнительное оборудование

- Модель V2 с производительностью 300 пакетов в минуту (линейная скорость 150 м/мин.).

- Модель 600V2 с однопоточной линией.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-300V2 | CW-400V2 | CW-500V2 |
| Длина пакета | 370—700 мм | 370—700 мм | 370—700 мм |
| Ширина пакета | 300 мм ×2 потока | 400 мм ×2 потока | 500 мм ×2 потока |
| Лин. скорость | 125 м/мин. | 125 м/мин. | 110 м/мин. |
| Производ-ность | 250 шт × 2 потока | 250 шт × 2 потока | 220 шт × 2 потока |
| Общ. мощность | 17,5 кВт | 18,5 кВт | 21 кВт |
| Масса машины | 2 900 кг | 3 100 кг | 3 400 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 8 000 × 1 650 × 1 800 мм | 8 000 × 1 850 × 1 800 мм | 8 000 × 2 050 × 1 800 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| www.chovyting.com | 16 |
| --- | --- |

Краткие сведения

Эта двух- и трехпоточная сверхвысокоскоростная пакетоделательная машина новой конструкции предназначена для изготовления пакетов типа «майка», оборудована сервоприводной системой и отличается простотой в эксплуатации.

Особенности

- Устройство контроля натяжения размотчика с системой автоматического управления инвертором переменного тока.

- Устройство формирования бокового загиба, простота эксплуатации и регулировки.

- Поворотный спаечный нож, простота очистки.

- Устройство предотвращения склеивания пакетов между собой.

- Система автоматического многоязычного предупреждения, автоматически останов.

Дополнительное оборудование

- Дыропробивное устройство для ручек.

- Двойной и донный спаечный нож.

- Устройство для спайки закругленного дна.

- Устройство для формирования отверстий для подгузников европейского дизайна.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-300V2+ GS | CW-400V2+ GS | CW-300V2+ ST2+ +GS | CW-300V3+ ST3+ GS | CW-400V2+ ST2+ GS |
| Длина пакета | 300— 700 мм | 300— 700 мм | 300— 700 мм | 300— 700 мм | 300— 700 мм |
| Ширина пакета | 300 мм × 2 потока | 400 мм × 2 потока | 300 мм × 2 потока | 300 мм × 3 потока | 400 мм × 2 потока |
| Лин. скорость | 125 м/мин. | 125 м/мин. | 100 м/мин. | 100 м/мин. | 100 м/мин. |
| Производ-ность | 250 шт × 2 потока | 250 шт × 2 потока | 230 шт × 2 потока | 230 шт × 3 потока | 220 шт × 2 потока |
| Общ. мощность | 19 кВт | 19 кВт | 20 кВт | 18,2 кВт | 18,3 кВт |
| Масса машины | 2 900 кг | 3 100 кг | 3 400 кг | 4 350 кг | 4 000 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 8 000 × 1 650 × 1 800 мм | 8 000 × 1 850 × 1 800 мм | 9 500 × 1 700 × 2 200 мм | 9 500 × 2 000 × 2 200 мм | 9 500 × 2 080 × 2 200 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| 17 | www.chovyting.com |
| --- | --- |

Полностью автоматическая пакетоделательная машина		Пакетоделательная машина CW-600RB

CW-1000PR+C2 для изготовления рулонных пакетов			для изготовления пластиковых пакетов для риса

со спаянным дном с втулкой и без втулки

Сервопривод

Сервопривод

Краткие сведения

Эта машина предназначена для производства рулонных пакетов, а также пятиугольных пакетов, пакетов для мусора, пакетов для овощей, пластиковых скатертей. Машина полностью автоматическая, оборудована сервоприводной системой, проста в эксплуатации и предназначена для изготовления пакетов с принтом и без принта.

Особенности

- 4-двигательная приводная система, увеличенная скорость и стабильность.

- Более продолжительная, но низкотемпературная спайка обеспечивает отличное качество пакетов.

- Линия перфорации находится на одном и том же расстоянии от линии спайки, что обеспечивает отсутствие чрезмерного натяжения при изменении длины пакета.

- Непрерывная подача материала для спайки.

- Новая система автоматической подачи, позиционирования и замены бумажной втулки, автоматическая замена рулона.

- Работа с материалом с принтом и без принта.

Дополнительное оборудование

- Автоматическое этикетировочное устройство.

- Устройство для формирования двойной линии спайки.

- Фальцовочное устройство.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-1000PR+C2 |
| Ширина размотки | 900 мм (1 поток), 400 мм × 2 (2 потока) |
| Макс. диам-р размотки | 800 мм |
| Длина пакета | 150—2 000 мм |
| Производительность | 230 шт./мин |
| Линейная скорость | 80 м/мин. (с втулкой) 110 м/мин. (без втулки) |
| Ширина намотки | 600 мм (1 поток, с втулкой), 300 мм × 2 (2 потока, с втулкой) 600 мм (1 поток, без втулки), 280 мм × 2 (2 потока, без втулки) |
| Макс. кол-во производимых рулонов | 6 рулонов/мин. |
| Толщина пленки | 0,02—0,15 мм |
| Общая мощность | 21 кВт |
| Габариты машины (Д × Ш × В) | 6 500 × 3 250 × 1 900 мм |
| Масса машины | 2 800 кг |
| Воздушный компрессор (не входит в комплект поставки) | 4,5 л.с. (3,4 кВт) |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| www.chovyting.com | 18 |
| --- | --- |

Краткие сведения

Эта полностью автоматическая машина предназначена для изготовления пакетов для риса с двойной спайкой и отличается простотой в эксплуатации.

Особенности

- Механизм двойной фальцовки.

- Подача материала без натяжения.

- Конструкция режущей системы с «летающим» ножом.

- Спаечный нож с двухсторонним нагревом, специально для работы с большой нагрузкой.

- Охлаждающая система выравнивания пакета после спайки.

- Система автоматического многоязычного предупреждения, автоматически останов.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-600RB |
| Длина пакета | 750 мм |
| Ширина пакета | 150—500 мм |
| Длина двойной линии спайки | 50—90 мм |
| Производительность | 70 шт./мин. |
| Общая мощность | 11,4 кВт |
| Масса машины | 2 800 кг |
| Габариты машины (Д × Ш × В) | 9 000 × 1 820 × 1 420 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| 19 | www.chovyting.com |
| --- | --- |

Пакетоделательная машина CWZD-400A				Многофункциональная высокомощная

для изготовления пакетов						пакетоделательная машина CWZD-400B

с трехсторонней и центральной спайкой				для изготовления

ламинированных пакетов

Сервопривод						     Сервопривод

Краткие сведения

Эта экономичная пакетоделательная машина предназначена для изготовления ламинированных пакетов с количеством слоев до пяти из различных материалов, в том числе пакетов с боковой и центральной спайкой. Машины серии A не производят пакеты с ZIP-замком.

Особенности

- Все параметры отображаются на экране с ЭЛТ.

- Машина оборудована системой контроля положения кромки полотна с двумя фотодатчиками для размотки материала.

- Централизованная система подачи масла во все точки смазки.

- Устройство подачи материала с 6-кратным ускорением.

- Автоматический намотчик для обрезных краев.

Дополнительное оборудование

- Устройство для изготовления пакетов типа «дой-пак».

- Устройство для вырубки ручек.

- Устройство для вырубки круглых отверстий.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CWZD-400-A | CWZD-500-A | CWZD-600-A |
| Ширина размотки | 800 мм | 1 000 мм | 1 200 мм |
| Длина пакета | 70—350 мм × N (N ≤ 6) | 70—350 мм × N (N ≤ 6) | 70—350 мм × N (N ≤ 6) |
| Ширина пакета | 70—380 мм | 70—480 мм | 70—580 мм |
| Производительность | 40—170 шт./мин. | 40—170 шт./мин. | 40—150 шт./мин. |
| Общ. мощность | 24 кВт | 26 кВт | 34 кВт |
| Масса машины | 3 500 кг | 3 850 кг | 4 670 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 8 000 × 1 750 × 1 800 мм | 8 000 × 1 900 × 1 900 мм | 8 000 × 2 050 × 2 100 мм |
| Воздушный компрессор (не входит в комплект поставки) | 5 л.с. (3,7 кВт) | 5 л.с. (3,7 кВт) | 6,5 л.с. (4,8 кВт) |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| www.chovyting.com | 20 |
| --- | --- |

Краткие сведения

Эта высокомощная пакетоделательная машина предназначена для изготовления различных видов мягких упаковочных ламинированных пакетов, в том числе пакетов с трехсторонней спайкой, пакетов с устойчивым дном типа «дой-пак», пакетов с ZIP-замком.

Особенности

- Большой экран панели управления оператора, автоматическое управление.

- Высокомощная система нагревательной спайки мостового типа, увеличенная прочность спайки.

- Машина оборудована системой контроля положения кромки полотна с двумя фотодатчиками для размотки материала.

- Размотка с автоматическим регулированием натяжения.

Дополнительное оборудование

- Двухслойный аппарат для размотки.

- Устройство для вырубки ручек.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CWZD-400-B | CWZD-500-B | CWZD-600-B |
| Ширина размотки | 800 мм | 1 000 мм | 1 200 мм |
| Длина пакета | 70—380 мм × N (N ≤ 6) | 70—380 мм × N (N ≤ 6) | 70—380 мм × N (N ≤ 6) |
| Ширина пакета | 70—380 мм | 70—480 мм | 70—580 мм |
| Производительность | 40—160 шт./мин. | 40—160 шт./мин. | 40—160 шт./мин. |
| Линейная скорость | 35 м/мин. | 35 м/мин. | 30 м/мин. |
| Общ. мощность | 30 кВт | 35 кВт | 40 кВт |
| Масса машины | 3 600 кг | 3 800 кг | 4 100 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 10 000 × 1 750 × 1 800 мм | 10 000 × 1 900 × 1 900 мм | 10 000 × 2 050 × 2 000 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| 21 | www.chovyting.com |
| --- | --- |

Многофункциональная высокомощная				Многофункциональная высокомощная

пакетоделательная машина CWZD-400B+FS				пакетоделательная машина CWZD-400B+FD

с устройством четырехсторонней спайки				с устройством для подворота дна пакета

для изготовления ламинированных пакетов				для изготовления ламинированных пакетов

Сервопривод		Сервопривод

Краткие сведения

Эта усовершенствованная пакетоделательная машина предназначена для изготовления ламинированных пакетов с четырехсторонней и пятисторонней спайкой.

Особенности

- Большой экран панели управления оператора, автоматическое управление

- Новая конструкция нагревательной системы для 4-сторонней спайки, увеличенная прочность спайки.

- Специальная система сервоприводного управления для высокоскоростной работы.

- Сверхдлинное устройство отбраковки.

Дополнительное оборудование

- Двухслойный аппарат для размотки.

- Размотчик с автоматическим джамбо-рулоном с пневматической фиксацией.

- Устройство для вырубки ручек.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CWZD-400B+FS | CWZD-500B+FS | CWZD-600B+FS |
| Ширина размотки | 800 мм | 1 000 мм | 1 200 мм |
| Длина пакета | 70—380 мм × N (N ≤ 6) | 70—380 мм × N (N ≤ 6) | 70—380 мм × N (N ≤ 6) |
| Ширина пакета | 70—380 мм | 70—480 мм | 70—580 мм |
| Производительность | 40—150 шт./мин. | 40—150 шт./мин. | 40—150 шт./мин. |
| Линейная скорость | 35 м/мин. | 35 м/мин. | 30 м/мин. |
| Общ. мощность | 38 кВт | 43 кВт | 48 кВт |
| Масса машины | 3 900 кг | 4 100 кг | 4 400 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 11 000 × 1 750 × 1 800 мм | 11 000 × 1 950 × 1 900 мм | 11 000 × 2 050 × 2 000 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| www.chovyting.com | 22 |
| --- | --- |

Краткие сведения

Эта пакетоделательная машина новой конструкции предназначена для изготовления ламинированных пакетов (пакетов с подворотом внутрь одной нижней кромки пленки и пакетов с ZIP-замком), популярных в странах американского континента.

Особенности

- Подворот, вырубка, вставка и спайка дна пакета делается автоматически.

- Новая конструкция устройства подачи, высокоскоростная подача без смещения полотна.

- Специальное устройство для подворота нижней кромки, простое в эксплуатации.

- Двухслойный аппарат для размотки, подходит для изготовления многофункциональных ламинированных пакетов.

- Новая конструкция устройства для изготовления пакетов с ZIP-замком и пакетов с устойчивым дном типа «дой-пак».

- Вырубное устройство непрерывного типа для нижней складки.

Дополнительное оборудование

- Размотчик с автоматическим джамбо-рулоном с пневматической фиксацией.

- Устройство для вырубки ручек.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CWZD-400B+FD | CWZD-400B+FD | CWZD-400B+FD |
| Ширина размотки | 800 мм | 1 000 мм | 1 200 мм |
| Длина пакета | 70—380 мм × N (N ≤ 6) | 70—380 мм × N (N ≤ 6) | 70—380 мм × N (N ≤ 6) |
| Ширина пакета | 70—380 мм | 70—480 мм | 70—580 мм |
| Производительность | 40—150 шт./мин. | 40—150 шт./мин. | 40—150 шт./мин. |
| Линейная скорость | 35 м/мин. | 35 м/мин. | 30 м/мин. |
| Общ. мощность | 38 кВт | 43 кВт | 48 кВт |
| Масса машины | 3 900 кг | 4 100 кг | 4 400 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 12 200 × 1 750 × 1 800 мм | 12 300 × 1 950 × 1 900 мм | 12 300 × 2 050 × 2 000 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| 23 | www.chovyting.com |
| --- | --- |

Автоматическая многофункциональная				Высокоскоростная пакетоделательная машина CWZD-400-ZF

пакетоделательная машина CWZD-600C+CS				для изготовления пакетов с центральной и донной спайкой

для изготовления ламинированных пакетов

Сервопривод							Сервопривод

Краткие сведения

Эта усовершенствованная многофункциональная пакетоделательная машина предназначена для изготовления разных видов пакетов, в том числе пакетов с трехсторонней спайкой, пакетов с устойчивым дном типа «дой-пак», пакетов с ZIP-замком, пакетов с центральной спайкой. Машина проста в эксплуатации, обеспечивает быструю смену видов изготавливаемых пакетов.

Особенности

- Большой экран панели управления оператора, автоматическое управление.

- Новая конструкция системы подачи с четырьмя сервоприводами, высокая производительность без смещения полотна.

- Автоматическое регулирование натяжения размотки и контроль расхода вспомогательных материалов.

Дополнительное оборудование

- Промышленный охлаждающий аппарат.

- Устройство для вырубки ручек.

- Двухслойное устройство для размотки.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CWZD-500-C+CS | CWZD-600-C+CS |
| Ширина размотки | 1 000 мм | 1 200 мм |
| Длина пакета | 70—350 мм × N (N ≤ 6) | 70—350 мм × N (N ≤ 6) |
| Ширина пакета | 70—480 мм | 70—580 мм |
| Производительность | 40—140 шт./мин. | 40—140 шт./мин. |
| Линейная скорость | 30 м/мин. | 30 м/мин. |
| Общ. мощность | 46 кВт | 52 кВт |
| Масса машины | 5 400 кг | 5 900 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 12 500 × 2 300 × 1 900 мм | 12 500 × 2 400 × 1 920 мм |
| Воздушный компрессор | 6 л.с. (4,5 кВт) | 6 л.с. (4,5 кВт) |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| www.chovyting.com | 24 |
| --- | --- |

Краткие сведения

Эта быстродействующая пакетоделательная машина новой конструкции предназначена для изготовления различных видов пакетов с центральной спайкой.

Особенности

- Большое количество разных видов пакетов, простое изменение вида изготавливаемых пакетов при помощи выбора заданных параметров.

- Система управления с двойным сервоприводом и двойным инвертором обеспечивает стабильную подачу материала без смещения полотна даже на предельных скоростях.

- Соосно-эксцентриситетная трансмиссионная система; более продолжительная, но низкотемпературная спайка.

- Высокомощная система нагревательной спайки мостового типа, увеличенная прочность спайки.

Дополнительное оборудование

- Устройство для вырубки ручек.

- Устройство для вырубки отверстий в форме «бабочки».

- Устройство для формирования донной складки для пакетов с устойчивым дном типа «дой-пак» и пакетов с ZIP-замком.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CWZD-400-ZF | CWZD-600-ZF+SZ |
| Ширина размотки | 1 000 мм | 1 200 мм |
| Длина пакета | 70—380 мм × N (N ≤ 6) | 70—380 мм × N (N ≤ 6) |
| Ширина пакета | 75—380 мм | 100—580 мм |
| Производительность | 30—140 шт./мин. | 30—130 шт./мин. |
| Линейная скорость | 30 м/мин. | 30 м/мин. |
| Общ. мощность | 20 кВт | 34 кВт |
| Масса машины | 3 200 кг | 4 220 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 10 000 × 1 600 × 1 700 мм | 10 000 × 1 800 × 1 700 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| 25 | www.chovyting.com |
| --- | --- |

Автоматическая пакетоделательная машина CP-400HSC/2		Пакетоделательная машина

для изготовления пакетов						CP-600BSC для изготовления

с термоспайкой							пакетов c донной спайкой

и терморезкой

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CP-700HSC | CP-700HSC | CP-700HSC |
| Длина пакета | 1 000 мм | 1 000 мм | 1 000 мм × 2 |
| Ширина пакета | 620 мм | 420 мм | 320 мм |
| Толщина пленки | 0,01—0,05 мм | 0,01—0,05 мм | 0,01—0,05 мм |
| Производительность | 30—130 шт./мин. | 30—130 шт./мин. | 30—130 шт./мин. × 2 |
| Общ. мощность | 4,5 кВт | 3,5 кВт | 5,5 кВт |
| Масса машины | 800 кг | 700 кг | 950 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 3 000 × 1 400 × 1 300 мм | 3 000 × 1 200 × 1 300 мм | 3 200 × 1 550 × 1 250 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Полностью автоматическая пакетоделательная машина

CP-400NT2 с компьютерным управлением

для изготовления двухцветных пакетов типа «майка»

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CP-400NT2 | CP-400NT2 |
| Макс. ширина пакета | 300 мм × 2 потока | 400 мм × 2 потока |
| Длина пакета | 400—700 мм | 400—700 мм |
| Толщина пленки | 0,01—0,05 мм | 0,01—0,05 мм |
| Макс. производительность | 130 шт./мин. × 2 потока | 130 шт./мин. × 2 потока |
| Общ. мощность | 5,5 кВт | 6,5 кВт |
| Масса машины | 1 400 кг | 1 600 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 6 000 × 1 400 × 1 600 мм | 6 000 × 1 600 × 1 600 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| www.chovyting.com | 26 |
| --- | --- |

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CP-600BSC | CP-800BSC | CP-1000BSC |
| Ширина пакета | 600 мм | 800 мм | 1 000 мм |
| Длина пакета | 1 000 мм | 1 000 мм | 1 000 мм |
| Производительность | 40—130 шт./мин. | 40—130 шт./мин. | 40—130 шт./мин. |
| Общ. мощность | 3,5 кВт | 4 кВт | 4,5 кВт |
| Масса машины | 800 кг | 900 кг | 1 000 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 3 300 × 1 040 × 1 600 мм | 3 300 × 1 240 × 1 600 мм | 3 300 × 1 450 × 1 600 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Автоматическая 4-поточная пакетоделательная машина

CP-400BSC-4L для изготовления пакетов с донной спайкой

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CP-400BSC-4L |
| Ширина пакета (естественный цвет, 2 слоя, 4 потока) | 100—350 мм × 4 |
| Ширина пакета (естественный цвет, 2 слоя, 2 потока) | 100—750 мм × 2 |
| Ширина пакета (1 цвет, 1 поток) | 100—750 мм |
| Длина пакета | 100—1 200 мм |
| Производительность | 40—120 шт./мин. × 4 потока |
| Толщина пленки | 0,01—0,08 мм |
| Мощность | 5 кВт |
| Масса машины | 1 300 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 3 500 × 1 500 × 1 700 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| 27 | www.chovyting.com |
| --- | --- |

Автоматическая пакетоделательная машина CP-500RT		Пакетоделательная машина CP-600RDL

для изготовления рулонных пакетов				с компьютерным управлением

типа «майка»							для изготовления пакетов

и плоских пакетов						c боковой спайкой

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CP-600RT |
| Длина пакета | 200—1 200 мм |
| Ширина пакета | 500 мм |
| Производительность | 120 шт./мин. × 2 потока |
| Мощность | 2,5 кВт |
| Масса машины | 850 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 3 300 × 1 100 × 1 500 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вертикальная пакетоделательная машина CP-600GS

для изготовления джамбо-рулонов с боковой складкой

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CP-600GS | CP-800GS |
| Ширина джамбо-рулона | 600 мм | 800 мм |
| Диаметр джамбо-рулона | 700 мм | 700 мм |
| Диаметр намотки | 1 000 мм | 1 000 мм |
| Глубина боковой складки | 25—100 мм | 25—100 мм |
| Скорость подачи | 20—100 м/мин. | 20—100 м/мин. |
| Общ. мощность | 3 кВт | 3,5 кВт |
| Масса машины | 1 400 кг | 1 600 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 2 600 × 1 800 × 3 200 мм | 2 800 × 2 000 × 3 400 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| www.chovyting.com | 28 |
| --- | --- |

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CP-600RDL | CP-800RDL | CP-1000RDL |
| Длина пакета | 50—600 мм | 50—600 мм | 50—600 мм |
| Ширина пакета | 600 мм | 800 мм | 1 000 мм |
| Производительность | 40—180 шт./мин. | 40—160 шт./мин. | 40—140 шт./мин. |
| Общая мощность | 3,5 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт |
| Масса машины | 880 кг | 1 150 кг | 1 250 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 3 500 × 1 000 × 1 800 мм | 3 500 × 1 200 × 1 700 мм | 3 500 × 1 400 × 1 700 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Фальцовочная пакетоделательная машина CP-1200FD

с намотчиком

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CP-1200FD | CP-1600FD |
| Ширина джамбо-рулона | 1 200 мм | 1 600 мм |
| Диаметр джамбо-рулона | 650 мм | 650 мм |
| Линейная скорость | 90 м/мин. | 90 м/мин. |
| Общ. мощность | 1,5 кВт | 2,5 кВт |
| Масса машины | 850 кг | 1 050 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 2 400 × 1 500 × 1 500 мм | 2 800 × 1 900 × 1 700 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| 29 | www.chovyting.com |
| --- | --- |

Автоматическая вертикальная					Машина CWGFH-A

машина CP-1300FQL						для сухого ламинирования

для продольной резки

и перемотки

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CP-1100FQL | CP-1300FQL |
| Макс. ширина джамбо-рулона | 1 100 мм | 1 300 мм |
| Макс. диаметр джамбо-рулона | 600 мм | 600 мм |
| Ширина готового рулона | 50—1 100 мм | 50—1 300 мм |
| Макс. диаметр намотки | 500 мм | 500 мм |
| Скорость продольной резки | 180 м/мин. | 180 м/мин. |
| Погрешность EPC | < ±0,5 мм | < ±0,5 мм |
| Общ. мощность | 3,7 кВт | 4,5 кВт |
| Масса машины | 1 550 кг | 1 850 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 2 400 × 1 100 × 1 450 мм | 2 600 × 1 100 × 1 450 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Полуавтоматическая машина CP-1300FQL

для изготовления пакетов с мягкой петлевой ручкой

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CP-SH |
| Ширина пакета | 200—650 мм |
| Производительность | 27 шт./мин. |
| Толщина пакетов | 0,03—0,2 мм |
| Длина мягкой петлевой ручки | 360 мм |
| Напряжение питания | 220 В, 380 В пер. тока |
| Мощность | 2,5 кВт |
| Масса машины | 500 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1 500 × 2 000 × 1 200 мм |
| Воздушный компрессор (не входит в комплект поставки) | 6 л.с. (4,5 кВт) |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| www.chovyting.com | 30 |
| --- | --- |

Краткие сведения

Эта машина предназначена для многослойного ламинирования пластика с пластиком и бумаги с пластиком (совместно с машинами серии CWZD).

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CWGH-800A | CWGH-1000A |
| Макс. ширина ламинирования | 800 мм | 1 000 мм |
| Количество слоев ламинирования | 2 шт. | 2 шт. |
| Скорость ламинирования | 5—90 м/мин. | 5—90 м/мин. |
| Макс. температура печи | 90 °C | 90 °C |
| Макс. температура горячего цилиндра | 80 °C | 80 °C |
| Общ. мощность | 52 кВт | 65 кВт |
| Масса машины | 6 000 кг | 7 000 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 6 500 × 1 800 × 3 600 мм | 6 500 × 2 000 × 3 650 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Машина CWGFH-A

для сухого ламинирования с сушильной камерой

Краткие сведения

Эта усовершенствованная высокоскоростая ламинирующая машина предназначена для ламинирования двухслойного или многослойного рулонного материала, в том числе БОПП, ПЭТФ, ПЭ, алюминиевой фольги, бумаги и др. (совместно с машинами серии CWZD).

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CWGH-800B | CWGH-1000B |
| Макс. ширина ламинирования | 800 мм | 1 000 мм |
| Количество слоев ламинирования | 2 шт. | 2 шт. |
| Скорость ламинирования | 130 м/мин. | 130 м/мин. |
| Макс. мощность нагрева | 36 кВт | 45 кВтC |
| Мощность | 66 кВт | 77 кВт |
| Масса машины | 9 000 кг | 10 000 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 11 500 × 2 500 × 3 100 мм | 11 500 × 2 700 × 3 100 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| 31 | www.chovyting.com |
| --- | --- |

Сверхвысокоскоростная печатная флексографическая

машина CW-1206FP

Сервопривод

Краткие сведения

Эта машина является достижением 10-летней работы группы технических специалистов компании CHOVYTING по разработке высокотехнологических решений для печатной промышленности. Машина имеет увеличенную скорость печати, что обеспечивает ее более высокую производительность, и оборудована рамой, предназначенной для работы с высокой нагрузкой с низким уровнем шума и вибрации при высокой скорости. Машина укомплектована системой управления для поддержания стабильного натяжения и системой высокоточной приводки, в результате чего достигаются высочайшие эксплуатационные характеристики и наивысшее качество печати.

Особенности

- Новая конструкция рамы, предназначенной для работы с высокой нагрузкой с низким уровнем вибрации при высокой скорости.

- Прецизионная ременно-зубчатая механическая передача для обеспечения малошумной работы машины.

- Новая конструкция системы регулирования натяжения, 6 сервоприводов с синхронными двигателями японского производства.

- Новая конструкция сушильной системы для сверхвысокой скорости печати.

- Прецизионный керамический анилоксовый валик для обеспечения высочайшей точности печати.

- Ракельный нож закрытого типа и уникальная система циркуляции краски разработки компании CHOVYTING.

- Уникальная конструкция ускоренной смены направления работы для печати на лицевой и обратной сторонах.

- Уникальная конструкция быстрой регулировки валиков.

- Операционная система с большим цветным сенсорным ЖК-экраном.

| www.chovyting.com | 32 |
| --- | --- |

Дополнительное оборудование

- Формный цилиндр рукавного типа.

- Устройство автоматической приемки материала для намотки и размотки.

- Регулятор вязкости краски.

Примечания

- Поверхность формного цилиндра из фоточувствительного полимера (с двухсторонней клейкой лентой) толщиной 3,09 мм.

- Имеется один дополнительный печатный валик размером 7,5—15 дюймов (остальные заказываются дополнительно).

- Машина может печатать в 4, 6 и 8 цветах с шириной печати 25—57 дюймов.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-804FP | CW-806FP | CW-1004FP |
| Макс. ширина печати | 750 мм | 750 мм | 950 мм |
| Макс. ширина материала | 850 мм | 850 мм | 1 050 мм |
| Длина оттиска | 300—900 мм | 300—900 мм | 300—900 мм |
| Скорость печати | 60—200 м/мин | 60—200 м/мин | 60—200 м/мин |
| Тип печати | 4+0, 1+3, 2+2 | 6+0, 1+5, 2+4, 3+3 | 4+0, 1+3, 2+2 |
| Общая мощность | 88 кВт | 88 кВт | 88 кВт |
| Масса машины | 4 000 кг | 4 600 кг | 4 700 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 7 500 × 2 900 × 4 300 мм | 7 500 × 2 900 × 4 600 мм | 7 500 × 3 100 × 4 300 мм |
| Технические данные |
| Модель | CW-1006FP | CW-1204FP | CW-1206FP |
| Макс. ширина печати | 950 мм | 1 150 мм | 1 150 мм |
| Макс. ширина материала | 1 050 мм | 1 250 мм | 1 250 мм |
| Длина оттиска | 300—900 мм | 300—900 мм | 300—900 мм |
| Скорость печати | 60—200 м/мин | 60—200 м/мин | 60—200 м/мин |
| Тип печати | 6+0, 1+5, 2+4, 3+3 | 4+0, 1+3, 2+2 | 6+0, 1+5, 2+4, 3+3 |
| Общая мощность | 88 кВт | 92 кВт | 92 кВт |
| Масса машины | 5 400 кг | 5 800 кг | 6 400 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 7 500 × 3 100 × 4 600 мм | 7 500 × 3 300 × 4 300 мм | 7 500 × 3 300 × 4 600 мм |
| Технические данные |
| Модель | CW-1404FP | CW-1406FP |
| Макс. ширина печати | 1 350 мм | 1 350 мм |
| Макс. ширина материала | 1 450 мм | 1 450 мм |
| Длина оттиска | 300—900 мм | 300—900 мм |
| Скорость печати | 60—200 м/мин | 60—200 м/мин |
| Тип печати | 4+0, 1+3, 2+2 | 6+0, 1+5, 2+4, 3+3 |
| Общая мощность | 92 кВт | 92 кВт |
| Масса машины | 7 300 кг | 7 900 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 7 500 × 3 500 × 4 300 мм | 7 500 × 3 500 × 4 600 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| 33 | www.chovyting.com |
| --- | --- |

Флексографическая печатная машина CW-1006LFP

(система с красочным валиком)

Краткие сведения

Эта высокоскоростная вертикальная флексографическая печатная машина занимает немного рабочего пространства и имеет широкий набор функций.

Особенности

- Новая конструкция рамы, предназначенной для работы с высокой нагрузкой с низким уровнем вибрации при высокой скорости.

- Прецизионная ременно-зубчатая механическая передача для обеспечения малошумной работы машины.

- 5 сервоприводов с синхронными двигателями.

- Новая конструкция сушильной системы для сверхвысокой скорости печати.

- Прецизионный керамический анилоксовый валик для обеспечения высочайшей точности печати.

- Операционная система с большим цветным сенсорным ЖК-экраном.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-806LFP | CW-1006LFP | CW-1206LFP |
| Макс. ширина печати | 750 мм | 950 мм | 1 050 мм |
| Макс. ширина материала | 850 мм | 1 050 мм | 1 250 мм |
| Длина оттиска | 300—900 мм | 300—900 мм | 300—900 мм |
| Скорость печати | 50—120 м/мин | 50—120 м/мин | 50—120 м/мин |
| Тип печати | 6+0, 1+5, 2+4, 3+3 | 6+0, 1+5, 2+4, 3+3 | 6+0, 1+5, 2+4, 3+3 |
| Общая мощность | 38 кВт | 41 кВт | 42 кВт |
| Масса машины | 4 600 кг | 5 400 кг | 6 400 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 4 200 × 1 800 × 2 400 мм | 4 200 × 1 800 × 2 400 мм | 4 200 × 1 600 × 2 400 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| www.chovyting.com | 34 |
| --- | --- |

Ротационная машина глубокой печати CWASY-A

Краткие сведения

Эта машина предназначена для нанесения печати на рулонную пленку.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CWASY-6800A | CWASY-61000A |
| Активная ширина печати | 800 мм | 1 000 мм |
| Макс. ширина полотна | 820 мм | 1 020 мм |
| Скорость печати | 10—75 м/мин | 10—75 м/мин |
| Макс. диаметр размотки/намотки | 600 мм | 600 мм |
| Диаметр формного цилиндра | 70—390 мм | 70—390 мм |
| Точность приводки | ±0,2 мм | ±0,2 мм |
| Мощность нагрева печи | 28,8 кВт | 36 кВт |
| Общая мощность | 36,6 кВт | 44 кВт |
| Масса машины | 7 000 кг | 7 500 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 8 100 × 2 100 × 2 400 мм | 8 100 × 2 300 × 2 400 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Высокоскоростная ротационная машина глубокой печати

CWASY-A с компьютерным управлением

Краткие сведения

Эта машина предназначена для нанесения печати на рулонный материал, в том числе БОПП, ПЭТФ, ПЭ, алюминиевую фольгу и бумагу.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CWASY-8800 | CWASY-81000 |
| Активная ширина печати | 800 мм | 1 000 мм |
| Макс. ширина полотна | 850 мм | 1 050 мм |
| Макс. скорость печати | 150 м/мин | 150 м/мин |
| Макс. диаметр размотки/намотки | 650 мм | 650 мм |
| Диаметр формного цилиндра | 120—300 мм | 120—300 мм |
| Точность приводки | ±0,1 мм | ±0,1 мм |
| Мощность нагрева печи | 3—25 кВт (на полн. ширину) | 3—25 кВт (на полн. ширину) |
| Общая мощность | 161 кВт | 185 кВт |
| Масса машины | 25 000 кг | 27 000 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 14 500 × 3 500 × 2 700 мм | 14 500 × 3 700 × 2 700 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| 35 | www.chovyting.com |
| --- | --- |

Экструдер CPHL элеваторного типа

с ротационной экструзионной

головкой для изготовления

полиэтиленовой пленки

Дополнительное оборудование

- Автозагрузчик.

- Устройство обработки коронным разрядом.

- Воздушный компрессор.

- Механический заменитель фильтра.

- Двойная намотка.

- Ротационная экструзионная головка.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CP-45HL | CP-50HL | CP-55HL | CP-65HL |
| Обрабатываемые материалы | ПЭНД, ПЭВД, ЛПЭВД |
| Ширина пленки | 100— 500 мм | 300— 600 мм | 400— 800 мм | 600— 1 200 мм |
| Толщина пленки | ПЭНД | 0,009— 0,05 мм | 0,009— 0,05 мм | 0,009— 0,1 мм | 0,009— 0,1 мм |
|  | ПЭВД | 0,02— 0,1 мм | 0,02— 0,1 мм | 0,03— 0,1 мм | 0,03— 0,1 мм |
| Максимальная производ-сть экструзии | ПЭНД | 40 кг/ч | 50 кг/ч | 55 кг/ч | 65 кг/ч |
|  | ПЭВД | 45 кг/ч | 55 кг/ч | 65 кг/ч | 70 кг/ч |
| Экструзионный блок |
| Диаметр шнека | 45 мм | 50 мм | 55 мм | 65 мм |
| Отношение длина/диаметр шнека | 28 : 1 / 30 : 1 |
| Материал цилиндра | SACM-645/38 CRMOALA |
| Охлаждение цилиндра | 180 Вт × 2 | 250 Вт × 2 | 370 Вт × 2 | 550 Вт × 3 |
| Термоконтроль | 3 группы | 3 группы | 3 группы | 4 группы |
| Двигатель экструдера | 11 кВт | 15 кВт | 18,5 кВт | 22 кВт |
| Экструзионная головка |
| Диаметр | 60/80 | 60/100 | 100/120 | 120/150 |
| Термоконтроль | 3 группы |
| Кольцевой зазор для подачи воздуха | 1 группа |
| Срединный стержень | 2 |
| Направляющий блок |
| Тяговая скорость | 10— 100 м/мин | 10— 100 м/мин | 10— 80 м/мин | 10— 80 м/мин |
| Ширина направляющего ролика | Ø165 × 650 мм | Ø165 × 850 мм | Ø165 × 1 100 мм | Ø165 × 1 200 мм |
| Эффективная ширина направляющего ролика | 500 мм | 600 мм | 800 мм | 1 200 мм |
| Блок натяжения |
| Диаметр размотки | 650 мм |
| Скорость намотки | 10— 100 м/мин | 10— 100 м/мин | 10— 100 м/мин | 10— 80 м/мин |
| Габаритные размеры | 5,0 × 2,0 × 4,1 м | 5,0 × 2,2 × 4,1 м | 5,0 × 2,5 × 5,2 м | 5,8 × 2,8 × 6,5 м |

| www.chovyting.com | 36 |
| --- | --- |

Экструдер CPHLT

с ротационной экструзионной

головкой для двух- (трех-)

слойной соэкструзии

Дополнительное оборудование

- Автозагрузчик.

- Устройство обработки коронным разрядом.

- Воздушный компрессор.

- Механический заменитель фильтра.

- Двойная намотка.

- Ротационная экструзионная головка.

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CP-3L45 | CP-3L50 | CP-3L55 | CP-3L65 |
| Обрабатываемые материалы | ПЭНД, ПЭВД, ЛПЭВД |
| Ширина пленки | 600— 1 000 мм | 800— 1 500 мм | 1 000— 1 800 мм | 1 500— 2 500 мм |
| Толщина пленки | 0,002— 0,2 мм | 0,002— 0,2 мм | 0,05— 0,2 мм | 0,05— 0,15 мм |
| Производ-сть экструзии | 80— 120 кг/ч | 120— 150 кг/ч | 150— 180 кг/ч | 180— 250 кг/ч |
| Экструзионный блок |
| Диаметр шнека | 45/50/ 45 мм | 50/55/ 50 мм | 55/60/ 55 мм | 65/70 /65 мм |
| Отношение длина/диаметр шнека | 28 : 1 / 30 : 1 |
| Материал цилиндра | SACM-645/38 CRMOALA |
| Охлаждение цилиндра | 370 Вт × 2 | 550 Вт × 2 | 550 Вт × 2 | 550 Вт × 4 |
| Термоконтроль | 3 группы | 3 группы | 4 группы | 4 группы |
| Двигатель экструдера | 18,5/22/ 18,5 кВт | 22/30/ 22 кВт | 30/37/ 30 кВт | 37/45/ 37 кВт |
| Экструзионная головка |
| Диаметр | 250/200 | 300/350 | 500 | 600 |
| Термоконтроль | 3 группы | 3 группы | 4 группы | 4 группы |
| Кольцевой зазор для подачи воздуха | 1 группа |
| Регулятор высоты | 700 мм |
| Направляющий блок |
| Тяговая скорость | 10— 65 м/мин | 10— 65 м/мин | 10— 65 м/мин | 10— 60 м/мин |
| Ширина направляющего ролика | Ø165 × 1 100 мм | Ø165 × 1 600 мм | Ø190 × 2 000 мм | Ø220 × 2 600 мм |
| Эффективная ширина направляющего ролика | 1 000 мм | 1 500 мм | 1 800 мм | 2 500 мм |
| Двигатель намотки | 10 Н·м | 20 Н·м | 30 Н·м | 40 Н·м |
| Скорость намотки | 10— 65 м/мин | 10— 65 м/мин | 10— 65 м/мин | 10— 65 м/мин |
| Габаритные размеры | 6,5 × 5,5 × 6,5 м | 7,5 × 5,8 × 7,5 м | 7,8 × 6,4 × 7,5 м | 8,5 × 7,2 × 10,0 м |

| 37 | www.chovyting.com |
| --- | --- |

Машина для тиснения CW-600YH

для изготовления из гибких

алюминиевых листов

крышек для пивных бутылок

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CW-600YH |
| Макс. ширина тиснения | 620 мм |
| Макс. диаметр намотки и размотки | 700 мм |
| Скорость тиснения | 150 м/мин. |
| Общая мощность | 3,5 кВт |
| Масса машины | 900 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 2 350 × 1 350 × 1 200 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гранулятор для переработки пластика

CWZL-150L

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CWZL-150L | CWZL-300L |
| Вместимость машины | 150 л | 300 л |
| Производительность машины | 60—80 кг/ч | 200—300 кг/ч |
| Мощность двигателя | 18,5 кВт | 37 кВтC |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1 600 × 700 × 1 500 мм | 2 000 × 1 000 × 1 400 мм |
| Масса машины | 1 000 кг | 1 200 кг |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гидравлическая машина CWX626-8T

для вырубки отверстий

| Технические данные |
| --- |
| Модель | CWX626-8T |
| Мощность | 1,1 кВт |
| Рабочая нагрузка | 8 т |
| Ход тигеля | 100 мм |
| Размеры рабочего стола | 580 × 380 мм |
| Ширина тигеля | 330 мм |
| Масса | 450 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 580 × 800 × 1 650 мм |

Компания Chovyting постоянно работает над усовершенствованием функций, внешнего вида и эксплуатационных характеристик своей продукции, поэтому технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

| www.chovyting.com | 38 |
| --- | --- |

Специалисты компании CHOVYTING могут предоставить чертежи на машину по эскизам заказчика.

За более подробной информацией обращайтесь в компанию CHOVYTING или заходите на сайт компании www.chovyting.com.